病房手术室手术间参数及防护要求

一、2#、3#病房手术室

- 3#病房手术室仅进行局部修补和出新，层流不变。

- 2#病房手术室增加射线防护，层流不变。

- 2#病房手术室射线防护要求：墙面240墙+3mmp铅防护，观察窗为铅防护玻璃，防护等级≧3mmp，门内置铅板防护等级≧3mmp，顶面为铅板或在上一层地面做硫酸钡砂处理，防护等级≧3mmp。

- 装饰、水电、智能化、医气等设施按标准手术室配置。

二、施工单位同时具备以下资质要求

- 具有装饰专业工程承包二级或二级以上资质；

- 具有机电安装工程专业承包三级或三级以上资质；

- 具有智能化专业工程承包二级或二级以上资质；

- 具有环境保护三级以上资质（含三级）。

三、施工工艺标准

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

- 《射线探伤卫生防护标准》GBZ 117-2002

四、项目验收

整体工程验收标准：满足临床业务需求，符合国家及相关部门法规文件要求，验收合格。

洁净区域需通过徐州市疾控中心组织的空气净化达标验收。

射线防护通过由医院组织的防护验收，或通过由院方委托的第三方射线检测机构验收。

五、响应单位自勘现场，自定设计、施工工艺方案，制定商务报价文件。